## Slide 1: Module 1 Introduction à l’Informatique Mobile

## Slide 2
Plan du module
Introduction
Définition et concepts de base
Fondements de l’architecture cellulaire
Principes de base de la gestion de mobilité
Normes et protocoles pour la gestion de localisation
Techniques d’accès aux systèmes cellulaires
Techniques de transmission

## Slide 3
Définition d’un réseau de télécommunications
Un réseau de télécommunications est un ensemble d’équipements de télécommunications reliés entre eux permettant de véhiculer des données, de la voix et/ou des images entre des utilisateurs géographiquement éloignés (de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres).
  Réseaux téléphoniques;
  Réseaux informatiques;
  Réseaux satellites;
  Réseaux mobiles;
  etc.

## Slide 4
Classification des réseaux
Classification selon les supports de transmission
  Réseaux câblés;
  Réseaux sans fil.
Classification selon la nature de l’information
  Réseaux de voix;
  Réseaux de données;
  Réseaux intégrés (ou multiservices).

## Slide 5
Classification des réseaux
3. Classification selon l’étendu du réseaux (sans fil)
  Réseaux au niveau du corps (WBAN: Wireless Body Area network) : Bluetooth, HomeRF
  Réseaux maison (WPAN: Wireless Personal Area Network) : Bluetooth, HomeRF
  Réseaux locaux (WLAN: Wireless Local Area Network) : IEEE 802.11
  Réseaux métropolitains (WMAN) : IEEE 802.16 - WiMax
  Réseaux étendus (WWAN: Wireless Wide Area Network) : GSM, GPRS, UMTS

## Slide 7: Mobilité Réseaux sans fil
Source : http://www.telecom-cloud.net/
Wireless Regional Area Networks

## Slide 8: BAN Body area sensor networks

## Slide 9: Body area sensor networks
Source: www.nike.com
Mouvement, respiration, rythme cardiaque en temps réel.
Source: http://www.techtogs.fr
Tatouage temporaire qui effectue des mesures biochimiques en temps réel. Université de San Diego, Californie.

## Slide 10: PAN Personal area networks
Source: smarthomeenergy.co.uk

## Slide 11: WLAN Wireless local area networks
Source: kseniacoffman.wordpress.com

## Slide 12: WMAN : Wireless metropolitan area networks
Source: www.ece.gatech.edu

## Slide 13
EVOLUTION

## Slide 14: Evolution communication sans fil

## Slide 15
Source: ytd2525.wordpress.com
Evolution communication sans fil

## Slide 16
Source : http://www.techspot.com/guides/272-everything-about-4g/
Evolution communication sans fil

## Slide 17: Evolution communication sans fil
Source: www.mitsubishielectric.com

## Slide 18
Source: www.moxa.com
Source: www.ntt-review.jp
ETSI : European Telecommunications Standards Institute

## Slide 19: Mobilité et informatique mobile
La mobilité dans le domaine des réseaux de communications peut être définie comme la capacité d’accéder, à partir de n’importe où, à l’ensemble des services disponibles normalement dans un environnement fixe et câblé tels une maison ou un bureau.

## Slide 20: Informatique mobile
  Le concept d'informatique mobile réfère à la possibilité pour des usagers munis de périphériques portables ou d'ordinateurs mobiles d'accéder à des services et à des applications évolués, à travers une infrastructure partagée de réseau, indépendamment de leur localisation physique ou du comportement de mouvement de ces usagers. Il se distingue de l’informatique classique fixe par les deux aspects suivants :
    la mobilité des utilisateurs et de leurs ordinateurs faisant ainsi référence aux concepts d’ubiquité et de nomadisme ;
    les contraintes de ressources mobiles telles la largeur de bande sans fil limitée et l’autonomie limitée des batteries.

## Slide 21: Informatique mobile
Mobilité et informatique mobile
  Il existe plusieurs forme de mobilité:
    Nomadisme
      Le nomadisme des utilisateurs implique que ceux-ci peuvent se connecter à des points d'accès différents en ayant recours éventuellement à des liaisons sans fil.
    Ubiquité
      L’ubiquité des utilisateurs fait référence au fait que ces derniers peuvent vouloir rester connectés lorsqu’ils sont en mouvement, en subissant éventuellement des déconnexions intermittentes.

## Slide 22: Informatique mobile
  Typologie de la mobilité
    Mobilité terminale
    Mobilité personnelle
    Mobilité des services

## Slide 23: Informatique mobile
  Mobilité terminale
  La mobilité des unités, aussi appelée mobilité terminale, réfère à la capacité de localiser et d'identifier un terminal mobile, en permettant à ce terminal d'accéder aux services de réseau à partir de n'importe quelle position où se trouverait ce terminal. Elle est intimement liée à l’accès radio.

## Slide 24: Informatique mobile
  Mobilité personnelle
  La mobilité personnelle concerne l'abonné qui est muni d'un numéro d'identification personnel et qui peut être ainsi joint à partir de n'importe quel terminal.
  Ce type de mobilité implique l’identification des usagers auxquels il permet non seulement de recevoir et d’initier des appels, mais aussi d’accéder aux services de communications en utilisant n’importe quel périphérique ou unité mobile.

## Slide 25: Informatique mobile
Source : Sandvine

## Slide 26: Informatique mobile
  Mobilité des services
  La portabilité des services réfère à la capacité du réseau d'identifier les usagers en mouvement, de permettre à ces usagers d'initier et de recevoir des appels, de fournir les services souscrits à ces usagers mobiles ou à la localisation que ces derniers ont désignée.
  La portabilité des services est intimement liée au concept de réseau intelligent selon lequel le profil de service de l’usager peut être maintenu dans une base de données convenable, à laquelle l’usager peut accéder, qu’il peut interroger et mettre à jour, pour gérer et contrôler les services auxquels il a souscrit.

## Slide 27: Informatique mobile
Services de communications personnelles et mobiles
Mobilité des unités
Accès radio
Mobilité personnelle
Portabilité des services
Numéro personnel
Capacités de réseau intelligent
Disponibilité et localisation indépendantes
des services de communications

## Slide 28: Informatique mobile
La mobilité qu’est-ce que ça implique?
  Portabilité
    L’accessibilité des services et des applications
  Couverture
    Le territoire où le service est utilisé soit couvert par une technologie et qu’il soit possible d’y accéder
  Interopérabilité
    Les architectures et les protocoles doivent être compatibles pour pouvoir coopérer, traduire et réaliser le service tel que l’utilisateur l’attend

## Slide 29: Informatique Mobile
On fait référence au terme informatique mobile dans le nuage lorsqu’on utilise un terminal mobile pour communiquer avec des serveurs se trouvant dans des centres de données, l’accès à ces ressources se faisant via le réseau 4G ou Wi-Fi
Source: H. T. Dinh, C. Lee, D. Niyato, and P. Wang, "A survey of mobile cloud computing: architecture, applications, and approaches,"

## Slide 30: Fondements de l’architecture cellulaire
  Dans un réseau cellulaire, le territoire couvert ou la zone de couverture desservie est généralement découpée en de petites surfaces géographiquement limitées et communément appelées cellules. Celles-ci sont souvent représentées par des hexagones dont le rayon varie de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres.

## Slide 31: Vision des réseaux 3G PAN, LAN, WAN et le Satellite
Global
Suburban
Macro-Cell
Urban
Micro-Cell
-
In
-
Building
Pico
-
Cell
Home
-
Cell

## Slide 32: Fondements de l’architecture cellulaire
Taille des cellules et bandes de fréquences : En tenant compte de la fréquence et de la puissance disponibles, on distingue différentes tailles de cellules : picocellule, microcellule, cellule, macrocellule, cellule parapluie.
  Picocellule : Elle désigne un espace de desserte de quelques mètres de diamètres.
  Microcellule : Elle réfère à une surface géographique de quelques dizaines de mètres de diamètre.
  Cellule : Elle correspond à une superficie dont le diamètre varie de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres.
  Macrocellule : Elle correspond à une étendue géographique de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres de diamètre.
  Cellule parapluie : Elle définit une région de quelques centaines de kilomètres de diamètres.
Notes: Mettre en évidence que les composantes interagissent ensemble pour former un système dans le but d’atteindre un objectif commun: réaliser un service, etc.
Les systèmes parallèles sont proches des systèmes répartis mais n’ont pas les mêmes objectifs… ni les mêmes caractéristiques.

## Slide 33
cellule
cellule
C
D
Commutateur 2
B
A
Commutateur 1
 Capacité commutateur
Réseau de Communications Personnelles Zone de couverture
Notes: Ces différents services sont offerts dans une région appelée zone de couverture qui est divisée en cellules. Chaque cellule comporte une station de base qui gère toutes les communications à l’intérieur de cette cellule. Dans la zone de couverture, les cellules sont reliées à des unités spéciales appelées commutateurs.
lorsqu’un usager en communication passe d’une cellule à une autre, la station de base de la nouvelle cellule doit allouer un canal radio libre au mobile afin d’assurer une bonne qualité de service. L'acte de supporter le transfert de la communication d'un mobile d'une station de base à une autre se nomme relève entre cellules (handoff).
on parle de relève simple car ces deux cellules sont reliées au même commutateur

## Slide 34: Fondements de l’architecture cellulaire
  Sous système-radio
    Chacune de ces cellules est desservie par une station de base ou ( NodeB UMTS, eNodeB LTE, …) qui intègre une antenne assurant la transmission radio et la signalisation à l’intérieur de cette cellule.
    Les stations de base sont à leur tour reliées à des contrôleurs qui gèrent les ressources radio ou bandes passantes des stations de base associées.
    Le regroupement formé par les stations de base et les contrôleurs constitue le sous-système radio qui sert donc d’interface radio entre chaque unité mobile et le réseau lui-même.

## Slide 35: Fondements de l’architecture cellulaire
  Sous-système réseau
    Le sous-système réseau est constitué de controleurs
  Ces controleurs interconnectent les différentes stations de base entre elles et avec d’autres éléments fixes de réseau ; reliés entre eux, ils constituent la partie fixe de l’infrastructure réseau souvent appelée réseau central ou réseau cœur (Core Network).
    Le sous-système réseau intègre deux types de données de localisation : une base de données nominale HLR (Home Location Register) ;
    Une base de données des visiteurs VLR (Visitor Location Register) qui sert à localiser les unités mobiles en transit.

## Slide 36: LTE: Long Term Evolution
Source : http://www.4gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&sectionid=249
Source: novero-automotive.com

## Slide 37: Evolution réseaux cellulaires
Source: TelXperts

## Slide 38: LTE: Long Term Evolution
Source : http://www.iphase.com/products/lte_about.cfm
- MME (Mobility Management Entity)
- Serving gateway : routes and forwards user data packets
The PDN Gateway provides connectivity from the UE (User Equipment)
to external packet data networks (Internet)

## Slide 39: Fondements de l’architecture cellulaire
Il existe deux niveaux de gestion de mobilité: un niveau microscopique ou gestion de la mobilité radio qui permet à un abonné de changer de cellule tout en maintenant sa communication avec le réseau, et un niveau macroscopique ou gestion de la mobilité réseau qui permet à un abonné de se déplacer sous la couverture en ayant accès aux services souscrits.
  La gestion de la mobilité des utilisateurs se divise en deux sous-problèmes:
    la gestion de la mobilité radio
    la gestion de la mobilité réseau
Notes: Mettre en évidence que les composantes interagissent ensemble pour former un système dans le but d’atteindre un objectif commun: réaliser un service, etc.
Les systèmes parallèles sont proches des systèmes répartis mais n’ont pas les mêmes objectifs… ni les mêmes caractéristiques.

## Slide 40: Fondements de l’architecture cellulaire
  La gestion de la mobilité radio intègre les procédures de :
    Paging: consiste à identifier la cellule courante où se trouve le terminal. Cette procédure engendrer des problèmes majeurs dans les réseaux denses car le volume de signalisation engendrée par tous les appels vers les terminaux entraîne inévitablement une congestion immédiate du réseau.
    Handoff (ou handover): la procédure est activée lorsqu’un terminal actif et ayant un appel en cours change de cellule. Cela nécessite l’attribution d’un nouveau canal à l’appel.
Notes: Mettre en évidence que les composantes interagissent ensemble pour former un système dans le but d’atteindre un objectif commun: réaliser un service, etc.
Les systèmes parallèles sont proches des systèmes répartis mais n’ont pas les mêmes objectifs… ni les mêmes caractéristiques.

## Slide 41: Illustration de la relève
Station A
Station B
Avant la relève
Station A
Station B
Après la relève

## Slide 42: Fondements de l’architecture cellulaire
Phénomène de relève ou transfert intercellulaire
  C’est le processus de transfert automatique de la communication d’une station de base à une autre lors d’un changement de cellule de l’unité mobile.
  Ce transfert de cellule peut entraîner un changement de commutateur, auquel cas des opérations de mises à jour doivent être réalisées. On parle alors de relève complexe dans ce cas. Dans le cas où le changement de cellule s’effectue sans changement de commutateur, on est plutôt en présence d’une relève simple.
  La relève complexe s’accompagne d’un changement de MSC, ce qui entraîne une forte consommation des ressources du réseau. Il faut donc trouver des mécanismes pour réduire au mieux les coûts qu’une telle opération engendre. Un des moyens consiste à optimiser l’affectation de cellules aux commutateurs.

## Slide 43: Relève dure (hard handoff)
Le terminal mobile ne gère qu’un canal radio à la fois
  donc interruption plus ou moins longue de la communication
Le nouveau lien est établi à l’avance au niveau réseau
  pour minimiser le temps d’interruption de la communication
Avantage : un canal radio seulement est utilisé par le mobile
Inconvénient : interruption momentanée de la communication
BS A
BS B
MSC
BS A
BS B
MSC
BS A
BS B
MSC
Avant
Pendant
Après

## Slide 44
Un nouveau canal radio est attribué à l ’avance au mobile par la station de base choisie
  donc interruption moins longue de la communication
Le trafic du mobile va dans les deux sens
  consommation de ressources plus importante
Avantage : une meilleure QoS et coupure moindre
Inconvénient : consommation de ressources
Relève transparente (seamless handoff)
BS A
BS B
MSC
BS A
BS B
MSC
BS A
BS B
MSC
Avant
Pendant
Après

## Slide 45
Deux liens et deux flux sont activés pour le mobile pendant une période donnée
  le mobile est connecté à deux stations de base
Le trafic du mobile est acheminé sur tous les liens
  consommation de ressources beaucoup plus importante
Avantage : une meilleure QoS et aucune coupure
Inconvénient : consommation abusive des ressources
Relève douce (soft handoff)
BS A
BS B
MSC
BS A
BS B
MSC
BS A
BS B
MSC
Avant
Pendant
Après

## Slide 46: Fondements de l’architecture cellulaire
  Relève intra-cellulaire:
    le mobile est connecté à la même station de base tout en changeant de canal radio
  Relève inter-cellulaire:
    le mobile change de BS (dégradation de qualité et de puissance du signal, équilibrage de charge, prédiction de mouvement, … etc.).
  Relève inter-réseau:
    le mobile change carrément de réseau
  Relève horizontal :
    le mobile change de réseau mais dans la même technologie
  Relève vertical :
    le mobile change de réseau et de technologie

## Slide 47: Relève

## Slide 48
The
Internet
IP backbone
Billing
VHE
Signalling Gateway
WAP
Accounting
LTE Advanced
Broadcast Networks
(DAB, DVB-T)
Satellite FES
LTE
Context-aware
information
Centre
IP-based
micro-mobility
Wireless LANs
ISP
SIP Proxy
Server
Mobilité et relève à travers des systèmes hétérogènes

## Slide 49: Fondements de l’architecture cellulaire
Opérations de base en gestion de localisation
Gestion de localisation
Recherche de localisation ou
livraison d’un appel
Mise à jour ou enregistrement de localisation
Mise à jour de la base de données nominale ;
annulation de l’enregistrement dans la base de données visiteur de l’ancienne zone ;
enregistrement auprès de la base de données visiteur de la nouvelle zone.
Accès à la base de données nominale pour identifier la zone actuelle de l’unité mobile ;
interrogation de la base de données visiteur de cette zone ;
affectation d’un numéro de routage à la zone de l’appelant.
Notes: Mettre en évidence que les composantes interagissent ensemble pour former un système dans le but d’atteindre un objectif commun: réaliser un service, etc.
Les systèmes parallèles sont proches des systèmes répartis mais n’ont pas les mêmes objectifs… ni les mêmes caractéristiques.

## Slide 50
Attributon des radio-fréquences Canada
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/spectallocation-08.pdf/$FILE/spectallocation-08.pdf

## Slide 52
Les réseaux sans fil
Notes: Systèmes locaux versus systèmes répartis

## Slide 53
Classification selon l’étendu du réseaux (sans fil)
  Réseaux au niveau du corps (WBAN: Wireless Body Area network) : Bluetooth, HomeRF
  Réseaux maison (WPAN: Wireless Personal Area Network) : Bluetooth, HomeRF
  Réseaux locaux (WLAN: Wireless Local Area Network) : IEEE 802.11
  Réseaux métropolitains (WMAN) : IEEE 802.16 - WiMax
  Réseaux étendus (WWAN: Wireless Wide Area Network) : GSM, GPRS, UMTS

## Slide 54: Architectures Bluetooth: piconets & scatternet

## Slide 55: Quelques exemples
Casira from CSR,
Bluetooth radio from Ericsson
Bluetooth PC Card from 3Com
Ericsson HBH-15 Bluetooth headset
Notes: Casira - BlueCore based radio module, RS232 and USB interfaces, built-in I/O, capable of supporting both host-side software development (interfacing at either HCI or RFCOMM levels), and embedded systems development (interfacing at RFCOMM level, and/or using Bluecore's on-chip RISC microcontroller).

## Slide 56: Vision de Bluetooth à long terme
Phone
Watch
Computer
Headset
Connexions invisibles entre différents types d’équipements mobiles (voiture, iPod, montre, laptop, écouteurs, téléphone, etc)

## Slide 57
Wi-Fi
802.11 a, b, c, d, e, f, g, h…,n, ac
Notes: Systèmes locaux versus systèmes répartis

## Slide 58: Norme 802.11 (Wi-Fi)
802.11 définie les couches basses du modèle OSI
Couche liaison
  Logical Link Control (LLC).
  Medium Access Control (MAC).
Couche physique
  Physical Layer Convergence Procedure (PLCP).
  Physical Medium Dependent (PMD).

## Slide 59
Wireless Sensor Networks (WSN)
Notes: Systèmes locaux versus systèmes répartis

## Slide 60: Les réseaux de senseurs
Motivation pour les réseaux de senseurs: Importance du contrôle en temps réel (monitoring) de certains phénomènes.
  température, pression, mouvement de mobiles, etc.
But: la surveillance de certains phénomènes critiques (intrusion dans une zone interdite, hausse anormale de la température dans un local, etc.) permet de prévenir des catastrophes.
Mais aussi, ça permet d’établir des statistiques, de surveiller l’évolution des phénomènes, faire de la prédiction dynamique en se basant sur les données temps réel, etc…
Les réseaux de senseurs peuvent répondre à ces besoins… et à plusieurs autres.

## Slide 61: Les réseaux de senseurs (suite)
Possibilité d’intégrer un grand nombre de composants de communication dans une seule pouce
Grande densité, faible coût
Connectivité radio fait en sorte que des tâches spécifiques peuvent être achevées
Industries:
Transports
Santé
Défense
Exploration spatiale

## Slide 62: Caractéristiques des réseaux de senseurs
La topologie change fréquemment
Le paradigme de communication est la diffusion
Capacités réduites en mémoire, calcul et puissance
Capteurs peu fiables
Pas d’identificateur global
Déployés en grand nombre (103, 106)

## Slide 63: Application existantes des réseaux de senseurs
Smart buildings: université Berkeley
  Détection des tremblements de terre.
Habitat monitoring: Berkeley university et Intel
  32 nœuds déployés sur Great duck Island dans l’état du Maine pour surveiller plusieurs aspects de la vie des oiseaux de mer.
Real-time video surveillance : Carnegie Mellon university
JINI Network
  un réseau de senseurs qui détectent les radiations Gama, stockent les mesures des radiations dans une BD
DARPA
  réseau auto-configurable de 800 senseurs pour la surveillance stratégique en terrain de guerre.
WSN (wireless Sensing Network)
  surveillance militaire

## Slide 64
RFID
Notes: Systèmes locaux versus systèmes répartis

## Slide 65: Radio Frequency Identification (RFID)
Une méthode d’identification automatique permettant de stocker et de récupérer des informations sur une étiquette RFID
Vise à remplacer les codes à barre
  Les codes à barre ont été introduits dans les années ’70 pour la gestion des inventaires
  Les codes à barre étaient reliés à des BDs ce qui permettait d’informatiser rapidement l’information et de suivre l’évolution des marchandises
  Permet de faire des études de marketing sur les habitudes des utilisateurs
Faiblesse des codes à barre
  Pas très utiles une fois à l’extérieur du magasin, de l’entrpôt, etc.
  Contient uniquement l’ID du produit
  Informations limités sur les habitudes des utilisateurs

## Slide 66: Étiquette RFID
L’étiquette contient
  Identificateur unique
    Statique
    Permet de différencier les objets
  Communication sans fil
  Logique (en quantité limité)
Peut aussi contenir
  Mémoire en écriture
  Capteurs environnementaux (température, pression, accélération, etc.)
RFID tag
ID
Memory
Logic
Wireless comm
Sensor(s)
Physical object
Environment
Information Network

## Slide 67: Electronic Product Code (EPC)
UPC

## Slide 68: Grande variété d’étiquettes RFID

## Slide 69: Quelques exemples… d’équipements de lectures

## Slide 70: Mobile Ad-hoc NETwork (MANET)

## Slide 71: Concepts de base Les réseaux ad hoc
MANETs (Mobile ad hoc networks)
Réseaux sans fil basés sur la norme IEEE 802.11
Sans infrastructures
Tous les nœuds sont mobiles
Pas d’administrateur
Applications:
  Opérations de secours;
  Missions d’exploration etc.
3
1
2
Exemple de réseau ad hoc

## Slide 72: Introduction a MANET
Réseau improvise:
  Sans infrastructure fixe.
Routeurs et nœuds mobiles:
  Topologie dynamique.
Utilisant les technologies sans fil:
  802.11 (Wi-Fi):
    802.11a
    802.11b
    802.11g

## Slide 73: VANET : Vehicular ad hoc networks
La communication de voiture-à-voiture (V2V), souvent mentionnée comme des réseaux ad hoc véhiculaires (VANETs ou Vehicular Ad hoc Networks), permet de nouveaux services pour des véhicules et crée de nombreuses opportunités pour améliorer la sécurité routière.
La communication entre véhicules peut par exemple être utilisée pour aider à la conduite et proposer des services de sécurité active comme l'avertisseur d'accident, le trafic temps réel et des systèmes actifs de diffusion de l'information (de météorologie ou de navigation).
Cependant, ces nouveaux services pour les réseaux de véhicules posent beaucoup de défis technologiques pour les protocoles réseaux et la sécurité des communications.

## Slide 74: VANET : Vehicular ad hoc networks
Types de communication dans un réseau de véhicules